## Slide 1
Detekce protipovodňových hrází
z globálních DSM dat
Konzultace — duben 2026
Cíl práce
Vyvinout metodu automatické detekce protipovodňových hrází z globálně dostupných výškových dat (Copernicus DSM 30 m) pomocí hlubokého učení. Sekundárním cílem je odhad výšky detekovaných hrází s využitím ICESat-2 ATL08.
Stav
Pipeline pro generování trénovacích patchů je hotová, první ML model (ResNet-UNet) trénuje. Datové zdroje pro Polsko (BDOT10k) i Nizozemsko (TOP10NL) jsou připravené a sjednocené v EPSG:3035.
Účel konzultace
Tato schůzka má sloužit k validaci dosavadního přístupu, diskuzi nad otevřenými body, a kritickému zhodnocení původního návrhu na využití ICESat-2 pro odhad tvaru hráze. Ke každému tematickému okruhu mám připravené konkrétní otázky a vlastní stanovisko, které bych rád konzultoval.
Jakub Zapletal

## Slide 2
Co je hotové k dnešnímu dni
Současný přístup k detekci hrází z DSM je výsledkem postupného vývoje. V první fázi (Q1 2026) jsem testoval přístup založený na SAR datech, který se ukázal jako limitovaný. Posun k DSM-based metodě byl dán konkrétními zjištěními z gate testu, ne pouhým hledáním nového směru. Aktuální pipeline kombinuje obě regiony (PL + NL) s konzistentními zdroji labelů a stratifikací podle velikosti povodí.
Předchozí fáze (Q1 2026) — SAR-based přístup
Sentinel-1 IW GRDH, pyroSAR preprocessing, XGBoost + GLCM features
Vyhodnoceno na Polsku v EPSG:2180
Závěr: SAR signál pro hráze je omezený, přenositelnost mezi povodími slabá
Posun k DSM-based přístupu
Důvod: Copernicus DSM 30 m je globálně dostupný, hráze viditelné jako liniové elevační anomálie
Gate test (dolní Visla): mediánová prominence v DSM 7.1 m, hráze viditelné v TPI na všech testovaných radiusech
Aktuální pipeline (Q2 2026)
Generování patchů hotové pro PL i NL, vstupní kanály: DSM, TPI (3 radiusy), Canopy Height, Canopy SD
Datové zdroje labelů: BDOT10k (PL), TOP10NL (NL), spatial prior MERIT Hydro Basins
Stratifikace S/M/L podle uparea, split podle source_idx (původní hráze, prevence data leakage)
Architektura: ResNet-UNet (baseline, trénuje), SegFormer (plánováno)
Loss: clDice + Dice combo (penalizuje fragmentaci liniových struktur)

## Slide 3
Pipeline — od raw dat k trénovaným patchům
Pipeline pro přípravu trénovacích dat byla navržená tak, aby každé designové rozhodnutí mělo konkrétní motivaci. Stratifikace podle MERIT uparea je klíčová — bez ní by nešlo vyhodnotit hypotézu, že velikost povodí ovlivňuje detekovatelnost hráze. Schéma níže ukazuje tok dat od raw zdrojů k finálnímu trénovacímu datasetu.
Copernicus DSM 30 m
PL: EPSG:2180
NL: EPSG:3035
MERIT Basins
river reaches
+ uparea (km²)
Labels
BDOT10k (PL)
TOP10NL (NL)
1. Hráze rozdělit na 500 m segmenty
2. Každý segment → nejbližší reach s max uparea (do 1000 m)
3. Klasifikace S/M/L: S < 1000 km², M < 10000 km², L > 10000 km²
4. Pozitivní patch: midpoint segmentu
5. Negativní patch: 1:1 ke každému pozitivnímu, mimo exclusion buffer 100 m
Patch: 256 × 256 px, 10 m/px = 2.56 × 2.56 km
6. Per patch: extrakce a výpočet kanálů
DSM, TPI (3 radiusy), Canopy Height, Canopy SD, rasterizovaný label (buffer 15 m) → 6+1 kanálů
Trénovací dataset: .npz patches + metadata CSV
Vlastní podstata stratifikace: stejná hráz na Visle a stejná hráz na malém přítoku jsou pro model různé objekty. S/M/L kategorie umožňují vyhodnotit detekci pro každou velikost zvlášť.

## Slide 4
Volba přístupu — 2D segmentace v říčních koridorech
Volba metodologického přístupu je výsledkem zvážení čtyř alternativ, které jsem ve fázi rešerše porovnal. Žádná z nich nebyla automaticky správná — každá má své silné stránky i limitace. Klíčový argument pro 2D segmentaci omezenou na říční koridory je kombinace dvou věcí: dostatečná class balance pro stabilní trénink a fyzikálně motivovaný spatial prior, který odpovídá reálnému rozmístění hrází v krajině.
Zvažované alternativy
A) Pronk + CNN klasifikátor — depression filling (Priority-Flood) + ML klasifikace kandidátů
B) 2D segmentace celého rastru — end-to-end DL bez prostorového omezení
C) Geomorfometrie + RF/XGBoost — klasický ML na ručních features (TPI, slope, curvature)
D) DSM → DTM korekce + Pronk — replikace přístupu Fathom
Důvody odmítnutí
Pronk (A): publikovaný jako preprint 2026, riziko vystavět celou diplomku na nerecenzované metodě
Celý raster (B): class imbalance < 0.1 %, vyžaduje agresivní weighted loss a stabilní detektor false positives globálně
RF/XGBoost (C): low ceiling, oponent může odmítnout metodu jako nepřinášející novost vůči state-of-the-art
DSM korekce (D): replikace komerčního Fathom, výpočetně neúměrné, riziko halucinací DTM (Guth et al. 2025)
Co zvolený přístup řeší
Class imbalance — buffer 500 m kolem řek zvedne podíl pozitivních pixelů z ~0.1 % na ~3 %
Spatial prior odpovídá realitě — hráz je z definice u řeky, není potřeba ji učit modelem
Stratifikace S/M/L vychází z MERIT uparea a umožňuje cílenou evaluaci

## Slide 5
Volba dat — Polsko + Nizozemsko
Kombinace polských a nizozemských dat má dva hlavní důvody. Za prvé, polské hráze v okolí Visly a Odry jsou v evropském kontextu mimořádně masivní — gate test ukázal mediánovou prominenci 7 m, což je výrazně víc než u typických evropských protipovodňových bariér. Bez doplnění dalšího regionu by se model mohl naučit detekovat jen velké struktury. Za druhé, oba zdroje labelů (BDOT10k a TOP10NL) jsou národní topografické databáze v 10k měřítku, což garantuje konzistenci charakteristik label noise napříč regiony.
Polsko (primární region)
BDOT10k: kategorie wał przeciwpowodziowy
204 964 features pro celou zemi
Konzistentní topografická databáze 10k měřítka
Hráze masivní (mediánová prominence v DSM 7.1 m)
Nizozemsko (rozšíření)
TOP10NL: třída dijk z národní topografické databáze
Konzistentní s polským BDOT10k (oba 10k měřítko)
Hráze nižší (typicky 2–4 m), polderový kontext
Diverzita typů: říční hráze, polderové prstence
Co kombinace přináší a co ne
+ Diverzita velikosti hrází (PL velké, NL menší) a geometrie (lineární vs. polderové)
+ Klima a vegetace srovnatelné — méně domain shift, čistější test typologické diverzity
− Globální generalizace tím není ověřená (jen 2 evropské regiony, klimaticky podobné)
− Specifické kontexty (USA prairie, tropické delty, aridní oblasti) zůstávají mimo scope
Společný spatial prior
MERIT Hydro Basins (pfaf_02, Evropa) — river reaches s atributem uparea (km²), použito pro koridor i pro stratifikaci S/M/L

## Slide 6
Architektura modelu
Volba dvou architektur (baseline + hlavní model) odpovídá standardní vědecké praxi: baseline poskytuje referenční bod, hlavní model ukazuje příspěvek nad ním. ResNet-UNet je dobře zavedená kombinace konvenčního CNN encoderu s U-Net decoderem, snadno se ladí a má předvídatelné chování. SegFormer reprezentuje současný state-of-the-art a využívá transformer encoder s multi-scale attention, což je obzvlášť relevantní pro detekci tenkých liniových struktur. Pokud SegFormer nepřekoná baseline, získám stejně cenné poznání o limitech transformerů na této úloze.
Baseline — ResNet-UNet (~24M params)
ResNet34 backbone, ImageNet pretrained
Konvenční CNN, předvídatelné chování
Rychlejší trénink, snadnější debugging
Standardní benchmark v segmentaci
Hlavní model — SegFormer (~27M params)
MIT-B2 transformer encoder + MLP head
Efficient self-attention, multi-scale
Současný state-of-the-art segmentace
Reference: Xie et al. 2021, NeurIPS
Vstupy: 6 kanálů + adaptace pretrained vah
Vstupních kanálů je 6 a zahrnují elevační i kontextovou informaci. ResNet pretrained na ImageNet očekává 3 RGB kanály — řeším to replikací první konvoluční vrstvy z 3 na 6 kanálů s rescalingem vah, aby se zachovaly ImageNet features alespoň částečně.
DSM — elevace, primární signál
TPI r5 / r10 / r15 — Topographic Position Index na 50 / 100 / 150 m
Canopy Height + SD — ETH Global Canopy Height (Lang et al. 2023) + nejistota canopy odhadu

## Slide 7
Loss funkce a tréninkové parametry
Klíčovým rozhodnutím v této oblasti je volba loss funkce, která reflektuje povahu cílové struktury. Standardní Dice loss měří pixel overlap, ale netrestá fragmentaci výsledku — model může generovat rozbité linie a Dice je s tím spokojený. Kombinace s clDice (Shit et al. 2021) řeší přesně tento problém: měří překryv na morfologických kostrách predikce a labelu.
Loss: clDice + Dice combo
L = α · L_Dice + (1 − α) · L_clDice α = 0.5
Tréninkové parametry
Batch size | 16
Optimizer | AdamW (lr=1e-4, weight_decay=1e-4)
Scheduler | CosineAnnealingLR
Mixed precision | FP16 + GradScaler
Gradient clipping | 1.0
Epochs | 50
Augmentace | rotace 90°, horizontal/vertical flip
Normalizace vstupů — proč per-patch pro DSM
DSM má mezi PL a NL zásadně různé absolutní hodnoty (PL: 0–250 m, NL: −7 až +30 m). Per-patch normalizace (odečtení mediánu) odstraňuje absolutní výškovou referenci — model vidí jen lokální strukturu terénu, což je klíčové pro generalizaci napříč regiony.
DSM: per-patch (medián) Ostatní: per-channel z-score (statistiky z train setu)

## Slide 8
Generování patchů — čísla
Konečný dataset je výsledkem řady designových voleb. Velikost patche 256 × 256 px na rozlišení 10 m pokrývá cca 2.56 km terénu, což je dostatečný kontext pro detekci hráze i s okolním terénem. Stratifikace do tří kategorií S/M/L odpovídá řádovým rozdílům velikosti povodí v Polsku i Nizozemsku.
Patch parametry
Velikost | 256 × 256 px
Rozlišení | 10 m/px (DSM resampled bilinear z 30 m)
Pokrytí | 2.56 × 2.56 km
Vstupní kanály | 6 (DSM, TPI×3, Canopy, Canopy SD)
Label | BDOT/TOP10NL buffer 15 m
Distribuce kategorií S / M / L (uparea v km²)
S | 10 – 1 000 km² | malé toky, lokální hráze
M | 1 000 – 10 000 km² | středně velké řeky
L | > 10 000 km² | velké toky (Visla, Odra, Rijn, Maas)
Společný train dataset PL + NL
Train | ~62 000 patchů (~70 %)
Val | ~14 200 patchů (~15 %)
Test | ~12 400 patchů (~15 %)
Konkrétní rozložení patchů per kategorie a region: výstup po skončení tréninkového běhu

## Slide 9
Train / val / test split — prevence data leakage
Strategie rozdělení datasetu je netriviální a má přímý dopad na validitu výsledných metrik. Naivní náhodný split podle patchů by způsobil systematické nadhodnocení výkonu modelu, protože patche ze stejné hráze jsou si vizuálně velmi podobné (overlap mezi sousedními patchy je až 80 %). Rozhodl jsem se pro split na úrovni původních hrází (source_idx), což garantuje, že všechny patche jedné hráze končí v jednom splitu. Region prefix (PL_5 vs. NL_5) prevence kolize indexů mezi datasety.
Strategie split
Pro každý patch je známá původní BDOT / TOP10NL hráz (source_idx)
Patche stejné hráze → vždy ve stejném splitu
Region prefix pro globální unikátnost: PL_5 ≠ NL_5
Random shuffle se SEED = 42, plně reprodukovatelné
Split poměr: 70 % train / 15 % val / 15 % test (na úrovni unikátních source_idx)
Negativní patche dědí source_idx od rodičovského pozitivního
Negativní patch je generován jako náhodný bod ve stejné kategorii uparea, mimo exclusion buffer 100 m
Každý negativ dědí source_idx svého pozitivního "sourozence"
Garantuje, že negativy nikdy neskončí v jiném splitu než pozitivy stejné hráze
Co tato volba znamená pro interpretaci výsledků
Validační i testovací metriky reálně měří generalizaci na neviděné hráze
Není to ablation pro generalizaci napříč regiony — to je separátní experiment (slide 13)

## Slide 10
Stratifikace S / M / L — designové rozhodnutí pro evaluaci
Stratifikace povodí do tří velikostních kategorií není kosmetické rozhodnutí — bez ní by nebylo možné cíleně vyhodnotit, jestli a jak model funguje pro různé typy hrází. Hypotéza vychází z předpokladu, že větší řeky mají robustnější protipovodňové bariéry, které jsou snadněji detekovatelné v hrubém 30 m DSM. Pokud se hypotéza potvrdí, ukáže to limity 30 m globálního DEM pro malé hráze. Pokud se nepotvrdí, je to také validní výsledek, který otevírá další otázky (může jít o problém s daty, modelem, nebo hypotézou samotnou).
Hypotéza
metrika(L) > metrika(M) > metrika(S)
Větší řeky → robustnější / větší hráze → lepší detekce v 30 m DSM
Menší řeky → menší / heterogennější hráze → obtížnější detekce
Implementace v pipeline
Každý segment hráze: MERIT spatial join → uparea (km²)
Strategie přiřazení: max uparea v okruhu 1 km (ne nejbližší reach) — soutoky s velkou řekou se přiřadí k velké řece
Klasifikace S / M / L podle definovaných hranic uparea, hranice na řádových přechodech (10³, 10⁴)
Per-patch metriky pak agreguji per kategorie v evaluaci (sekce 8 notebooku)
Co kategorie S / M / L pokryjí
S: malé toky (do 1 000 km²) — typicky lokální nebo regionální systémy
M / L: pokrývají velké evropské toky včetně Visly (~194 000 km²), Rijnu (~165 000 km²), Mass-Schelde estuaria

## Slide 11
První tréninkový běh — dokončen
ResNet-UNet baseline doběhl všech 50 epoch a poskytl baseline metriky i vizualizace predikcí. Výsledky jsou v některých ohledech očekávané (hypotéza S / M / L se potvrdila), v jiných nečekané (NL výsledky lepší než PL). Nejzajímavější je ale chování tréninkových křivek, které vypadá jako overfitting, ale ve skutečnosti odhaluje subtilní rozcházení loss funkce a Dice metriky. Této analýze věnuji následujících šest slidů.
Konfigurace tréninku
Architektura | ResNet-UNet (resnet34 backbone)
Data | 62 008 train / 14 214 val / 13 588 test (PL + NL)
Hardware | NVIDIA RTX A4000 (16 GB)
Doba 1 epochy | ~14 minut (12 train + 2 val)
Celkový čas | ~13 hodin pro 50 epoch
Co tento běh dal
Baseline metriky pro ResNet-UNet (overall test Dice 0.349, IoU 0.257, clDice 0.551)
Hypotéza S / M / L potvrzena: Dice L=0.43 > M=0.37 > S=0.36
Per-region breakdown: NL Dice 0.45 vs. PL Dice 0.37 — opačně, než jsme čekali
Vizualizace predikcí best / median / worst per kategorie
Identifikace problému s výběrem checkpointu (best podle val_loss vs. val_Dice)

## Slide 12
Tréninkové křivky — paradoxní pozorování
Dokončený tréninkový běh ukázal nečekanou kombinaci signálů, kterou stojí za to rozebrat detailně. Na první pohled křivky vypadají jako klasický overfitting — train loss klesá monotónně, ale val loss se po několika epochách začne zvedat. Současně se ale val Dice kontinuálně zlepšuje po celých 50 epoch. Tato kombinace není náhoda a má konkrétní mechanistické vysvětlení, které jsem si chtěl ujasnit, než budu interpretovat výsledky.
Pozorovaná data — 50 epoch ResNet-UNet
Train loss | 1.33 → 0.62 | klesá monotónně, jak bychom čekali
Val loss | 1.26 → 1.44 | od epochy ~6 ROSTE (gap se rozevírá)
Val Dice | 0.27 → 0.45 | přesto STOUPÁ celou dobu, monotónně
Best epoch | 9 (val_loss) | ale val_Dice je nejvyšší v epoše 48
>>> PŘESKOČIT DO NOTEBOOKU !! <<<
Tréninkové křivky — Cell 16 (loss + Val Dice)

## Slide 13
Co bych čekal u klasického overfittingu
Klasická definice overfittingu říká, že model si "zapamatoval" trénovací data včetně jejich šumu, místo aby se naučil generalizovatelné vzorce. Příznaky jsou jasné a konsistentní napříč metrikami: zlepšení na trénink doprovází stagnace nebo zhoršení na validaci, a to v každém měřítku, které sledujeme. Co vidím tady, ale tomuto vzorci úplně neodpovídá — je tam neshoda mezi loss a metrikou, kterou klasický overfitting nepředpokládá.
Očekávané signály overfittingu
✓ Train loss klesá
Vidíme — train loss klesá z 1.33 na 0.62
✓ Val loss roste
Vidíme — val loss roste z 1.14 na 1.44 od epochy 6
✗ Val metrika klesá nebo stagnuje
NEVIDÍME — val Dice naopak STOUPÁ z 0.27 na 0.45 monotónně
✗ Train metrika se přibližuje 1.0 zatímco val Dice klesá
NEVIDÍME — gap mezi train a val Dice zůstává konstantní
Co to znamená
Buď nejde o klasický overfitting, nebo loss a Dice měří různé věci a tyto dvě veličiny se mohou rozcházet. V tomto případě platí druhé. Příští slide rozebírá, jak je to možné.

## Slide 14
Loss vs. Dice metrika — proč nemusí říkat totéž
Klíčem k pochopení paradoxu je, že loss funkce a Dice metrika operují na různých reprezentacích výstupu modelu. Loss pracuje s plynulými pravděpodobnostmi (soft predictions, hodnoty mezi 0 a 1), zatímco Dice metrika pracuje s binárními maskami po prahování. Tento drobný rozdíl vede k zásadně odlišnému chování v průběhu tréninku, protože každá z nich měří něco jiného o stejné predikci.
Loss (Dice + clDice) — SOFT predictions
Vstup: pravděpodobnostní mapa (sigmoidové výstupy 0–1)
Penalizuje overconfidence kvadraticky
p = 0.95 na FP pixelu → vysoká penalty
p = 0.55 na FP pixelu → nízká penalty
Citlivá na kalibraci pravděpodobností
Dice metrika — BINÁRNÍ predictions
Vstup: binární maska (po threshold 0.5)
p = 0.55 a p = 0.95 dají IDENTICKÝ binární výstup
Reaguje jen na klasifikační rozhodnutí
Necitlivá na kalibraci pravděpodobností
Měří reálnou "detekční" schopnost modelu
Klíčový důsledek
Změna p = 0.55 → 0.95 na false positive pixelu prudce zvedne loss, ale Dice metriku nezmění o nic. Dvě veličiny mohou jít proti sobě, aniž by to znamenalo problém s detekcí.

## Slide 15
Mechanismus — co se děje s pravděpodobnostmi v průběhu tréninku
V průběhu epoch se model stává čím dál tím sebejistější — sigmoidové výstupy se polarizují k 0 nebo 1. Tato polarizace má rozdílný dopad na loss a Dice podle typu predikce. Tabulka níže ukazuje, jak se mění příspěvek čtyř typů predikcí (TP, TN, FP, FN) k oběma veličinám při polarizaci pravděpodobností.
Chování čtyř typů predikcí při polarizaci
Typ | Změna p | Dopad na Loss | Dopad na Dice
TP — správný hit | 0.7 → 0.95 | klesá | nemění (stále nad 0.5)
TN — správný negativ | 0.3 → 0.05 | klesá | nemění (stále pod 0.5)
FP — false positive | 0.55 → 0.85 | ROSTE prudce | nemění (stále nad 0.5)
FN — false negativ | 0.4 → 0.45 | klesá mírně | nemění (stále pod 0.5)
Net efekt na celý dataset
Train loss klesá monotónně — model se učí TP a TN, kterých je v tréninku dost
Val loss roste — FP a FN se stávají confident, kvadratická penalty dominuje
Val Dice se zlepšuje — víc TP překračuje 0.5 threshold, model lépe detekuje
Predikce jsou tedy GEOMETRICKY lepší, ale špatně KALIBROVANÉ

## Slide 16
Je to tedy overfitting — ano nebo ne?
Odpověď závisí na tom, jak overfitting definujeme. Striktní statistický pohled říká ano (train/val gap se rozevírá), praktický pohled říká ne (model se zlepšuje v tom, co od něj chceme — najít hráze). Pravdou je, že obě tvrzení jsou kompatibilní a říkají různé věci. Skutečný problém ale leží jinde — v tom, jak vybíráme "best checkpoint".
Striktní statistický pohled — ANO
Train/val gap v loss se rozevírá z 0 na 0.82
Model si "memoruje" trénink
Kalibrace pravděpodobností se zhoršuje
Praktický pohled — NE
Val Dice se zlepšuje monotónně po celých 50 epoch
Vizualizace ukazují čím dál lepší detekci hrází
Pokud cíl je binární maska, model dělá tu práci stále lépe
Co je SKUTEČNÝ problém — výběr checkpointu
Vybíráme epochu s nejnižším val_loss → epocha 9 (val_Dice 0.350)
Ale nejvyšší val_Dice je v epoše 48 (val_Dice 0.455)
Test set běžel s checkpointem z epochy 9 → overall Dice 0.349
Pokud bychom použili epochu 48 → očekávaný overall Dice ~0.44
Tedy: nesprávná volba kritéria nás stála ~10 procentních bodů Dice
>>> PŘESKOČIT DO NOTEBOOKU !! Vizualizace predikcí (Cell 20) <<<

## Slide 17
Praktické důsledky pro druhý tréninkový běh
Z pozorovaného chování vyplývá několik konkrétních úprav, které chci aplikovat na další běh. Nejdůležitější je změnit kritérium výběru best checkpointu — to mi přidá ~0.10 Dice okamžitě bez jakékoliv další změny modelu nebo dat. Ostatní úpravy jsou volitelné a závisí na tom, kolik času investuji do iterací.
Okamžité úpravy (high impact, low effort)
Best checkpoint podle val_Dice (ne val_loss) — okamžitý zisk ~0.10 Dice
Případně val_clDice — odpovídá topologickému cíli ještě lépe
Potenciální iterace (volitelné)
Early stopping na val_Dice s patience 10 epoch — pravděpodobně by stačilo 30 epoch
Vyšší weight decay (1e-3 místo 1e-4) — může pomoci s kalibrací
Více augmentací (intensity, geometric) — klasická obrana proti overfittingu v loss
Post-hoc kalibrace (Platt / temperature scaling) — pokud potřebujeme threshold ≠ 0.5
Důležité použití v diplomce
Toto rozcházení loss a metriky je didakticky cenný bod do diplomky. Loss není to samé jako cílová metrika, výběr kritéria pro best model je netriviální designové rozhodnutí, které ovlivnilo finální výsledky o 10 procentních bodů. Stojí za to ho zmínit jako poučení z prvního experimentu, ne jen jako technickou drobnost.

## Slide 18
Otevřený bod 1 — Generalizace PL → NL
Současný setup trénuje a testuje na sjednoceném PL + NL datasetu. Tím se měří kombinovaný výkon, ale nikoli čistá generalizace mezi regiony. Pokud má diplomka silně argumentovat, že metoda funguje napříč geografickými kontexty, potřebujeme cross-region evaluaci: trénovat jen na PL a testovat jen na NL (a obráceně). Toto je v plánu jako separátní experiment, ale chci si být jistý, že načasování dává smysl a že má prioritu před jinými iteracemi (například ladění hyperparametrů nebo trénink SegFormeru).
Co cross-region evaluace přidá
Skutečně testuje, jestli model umí přenést koncept "hráz" napříč regiony s odlišnou typologií
Silnější argument pro generalizaci v diplomce ("funguje i na regionu, který model nikdy neviděl")
Identifikuje, jestli má model systematickou bias k jednomu typu hrází (PL masivní, NL menší)
Předpokládaná zjištění
PL → PL: nejlepší výsledky (in-distribution, nejvíc trénovacích dat)
PL+NL → PL+NL: lehce horší než PL→PL (kompromis mezi typy hrází)
PL → NL: pravděpodobně horší (out-of-distribution, NL hráze menší)
NL → PL: pravděpodobně horší (NL má méně dat a žádné L hráze)
Otázka Doporučujete cross-region jako prioritní experiment, nebo počkat na výsledky společného modelu a teprve podle nich rozhodnout? Můj návrh: nejprve dokončit společný běh, pak teprve cross-region.

## Slide 19
Otevřený bod 2 — Hypotéza S / M / L
Hypotéza o lepší detekci větších hrází je intuitivně silná, ale není garantovaná. Větší řeky mají sice masivnější hráze, ale také komplexnější okolní topografii (terasy, niva, urbanizace), což může detekci ztěžovat. Menší řeky mají jednodušší topografický kontext, ale samotná hráz je menší a hůř viditelná v 30 m DSM. Výsledky proto nejsou předem dané a ať dopadne hypotéza jakkoli, výsledek bude validní zjištění pro diplomku.
Co budeme schopni vyhodnotit
Per-category Dice, IoU, clDice z testovacího setu (sekce 8 notebooku)
Vizuální inspekce best / median / worst per kategorie (sekce 9)
Breakdown PL vs. NL — NL pravděpodobně bez kategorie L (Maas / Rijn jsou na hranici)
Co může komplikovat interpretaci
Distribuce hrází napříč kategoriemi není rovnoměrná — L kategorie má méně hrází
Polderové prstence v NL geometricky neodpovídají říční stratifikaci, ale stratifikace je řeší jako S
TOP10NL nekompletnost — některé NL "false positives" mohou být reálné hráze chybějící v labelech
30 m DSM má fyzikální limit — pro hráze tenčí než ~30 m je signál pod úrovní rozlišení
Otázka Pokud výsledky ukáží neočekávaný trend (například M > L > S), je to validní zjištění pro diplomku, nebo známka problému s daty / modelem, který bych měl řešit?

## Slide 20
Otevřený bod 3 — ICESat-2 pro odhad výšky
Po podrobné analýze původního návrhu (3D U-Net na ICESat-2 ATL03 fotonových mračnech) jsem dospěl k závěru, že je třeba ho rozdělit na dvě části. Pro odhad výšky detekovaných hrází je ICESat-2 ideální zdroj — má sub-metrovou vertikální přesnost a tisíce crossings v testovací oblasti. Pro detekci tvaru hráze ale ICESat-2 nestačí — tracky jsou ~3 km od sebe a nepokrývají souvisle celé hráze. Můj návrh je tedy ICESat-2 použít jako doplněk pro výšku, ne jako primární detekční kanál. Toto rozhodnutí prosím konzultujme.
Pro odhad výšky: realistické
ICESat-2 má sub-metrovou vertikální přesnost
Hráze viditelné v profilech (ATL08 crossings)
Bodový odhad výšky pro detekované hráze
Tisíce crossings v testovací oblasti
Pro detekci tvaru hráze: nerealistické
Tracky 3 km od sebe → izolované řezy
Nedostatečné prostorové pokrytí pro segmentaci tvaru
3D U-Net na řídkých voxelech neefektivní
Tisíce crossings, málo kompletního pokrytí jedné hráze
Praktický návrh — třífázový přístup
Fáze 1 (současná): 2D detekce hrází z DSM
Fáze 2 (rozšíření): bodový odhad výšky z ICESat-2 ATL08 pro detekované hráze z fáze 1
Fáze 3 (zahozená): 3D U-Net na ATL03 — vysoká cena, nejasný benefit pro detekci tvaru
K diskuzi: souhlas s rozdělením? Nebo ICESat-2 zachovat i pro detekci v omezené roli?

## Slide 21
Plán dalších kroků
Plán je strukturovaný do tří horizontů a reflektuje priority: nejprve vyhodnotit první tréninkový běh a iterovat na zjištěných problémech, pak rozšířit na hlavní model a cross-region experiment, nakonec přidat ICESat-2 fázi a sepsat práci. Záměrně neřadím USA dataset, globální generalizaci ani DSM korekci do plánu — jsou to oblasti, které jsem zvážil a vědomě odložil mimo scope.
Krátkodobě (týdny)
Dokončit současný tréninkový běh ResNet-UNet
Vyhodnotit metriky a vizualizace, identifikovat failure modes
Iterovat na hyperparametrech podle pozorovaných problémů (LR, α v loss)
Střednědobě (1–2 měsíce)
Trénink SegFormer (hlavní model, srovnání s baseline)
Cross-region evaluace (PL only → NL test, NL only → PL test)
Postprocessing pipeline: probability raster → threshold → skeleton → vector lines
Inference na celý DSM (sliding window 50 % overlap)
Dlouhodobě (před odevzdáním)
Bodový odhad výšky z ICESat-2 ATL08 pro detekované hráze (fáze 2)
Závěrečné experimenty a ablation studies (kanály, augmentace, normalizace)
Psaní diplomové práce
Mimo scope: USA dataset (NLD), globální generalizace, DSM korekce (Fathom replikace)

## Slide 22
Otázky na školitele
Otázky jsou rozdělené tematicky a zaměřené na rozhodovací body, kde mám vlastní stanovisko, ale potřebuji potvrzení směru — nebo upozornění, pokud něco přehlížím. Předem k třem nejdůležitějším: souhlas s 2D segmentací jako primární metodou, souhlas s ICESat-2 v doplňkové roli, a názor na prioritu cross-region experimentů.
K přístupu
Souhlas s 2D segmentací jako primární metodou (místo Pronk-based přístupu nebo DSM korekce)?
Souhlas s ICESat-2 jako doplňkem pro výšku, ne jako primární detekce?
K experimentům
Cross-region evaluace (PL → NL, NL → PL) — zahrnout jako separátní experiment, nebo až pokud zbude čas?
Pokud hypotéza S / M / L nepotvrdí, jaké iterace doporučujete?
Postprocessing — vektorizace skeletu — máte zkušenost s konkrétním postupem (gap filling, minimální délka segmentu)?
K dlouhodobému směřování
Dva regiony (PL + NL) jako rozsah práce — dostatečné, nebo doporučujete rozšíření?
Plánovaný odhad výšky z ICESat-2 — jako separátní kapitola, nebo integrovaná část detekční pipeline?
K administrativě
Termíny pro draft kapitol, plánované konzultace v dalších týdnech